## Slide 1
AI降噪技术调研
演讲人：蒋超

## Slide 2
1
2
3
4
BLOOM-NET：基于掩蔽的神经网络以实现可扩展和高效语音增强的分块优化
基于 PESQ 诱导强化学习的语音增强先验 SNR 估计
基于神经同态合成的语音增强
腾讯 Ethereal 音频实验室个性化语音增强系统

## Slide 3: BLOOM-NET：基于掩蔽的神经网络以实现可扩展和高效语音增强的分块优化
一，BLOOM-NET：基于掩蔽的神经网络以实现可扩展和高效语音增强的分块优化
基于掩蔽的神经网络主要由四个部分组成，包括编码（Enc）、离散计算（Sep）、计算掩蔽值（Mas）、解码（Dec），输入为音频信号，其中计算Mas部分得到的掩蔽值结果是作用于编码，然后通过解码得到降噪后的音频数据，主要有强离散模型和弱离散模块两种。基于弱离散模块设计出时域分块优化模型。
弱离散模块
强离散模型
时域分块优化模型

## Slide 4: BLOOM-NET：基于掩蔽的神经网络以实现可扩展和高效语音增强的分块优化
作者在时域分块优化模型的基础上设计出BLOOM-NET模型，这个模型和时域分块优化模型相比，共用一个编码模块，从第二个Sep开始，下一个Sep的输入时上一个Sep的输入和输出
与时域分块优化模型相比，BLOOM-Net 节省了编码、解码和掩码操作的成本。 尽管这些块是轻量级的，但删除它们不仅可以提高计算效率，还可以提高特征学习。

## Slide 5: BLOOM-NET：基于掩蔽的神经网络以实现可扩展和高效语音增强的分块优化
实验结果的SI-SDR分数对比，其中Baseline1和Baseline2分别表示强离散模型和时域分块优化模型，l表示模块序号，BLOOM-FT是BLOOM微调以最小化所有块的损失组合，它克服了 BLOOM 贪婪训练导致的次优性能。

## Slide 6: 基于 PESQ 诱导强化学习的语音增强先验 SNR 估计
二，基于 PESQ 诱导强化学习的语音增强先验 SNR 估计
首先，我们有一个先验信噪比，并认为其服从高斯分布，既满足
然后，根据高斯分布的规律对其进行调整，得到mapped SNR
（5）
再根据MMSE-LSA算法，利用mapped SNR计算增益，进而求得降噪后的效果
（6）
所以我们的目标是得到一个好的先验信噪比

## Slide 7: 基于 PESQ 诱导强化学习的语音增强先验 SNR 估计
现在，进行训练前的初始化过程。首先，找一个已经训练好的，用于计算先验信噪比的模型Xi-TCN，将合成的数据输入网络，得到大量计算结果（都是先验信噪比）记作集合X0；然后，直接计算理想信噪比并进行聚类分析，分成M类，分别记作X1……XM；接着，将合成的带噪语音作为输入，通过（10）（11）得到的结果作为输出，对DQN神经网络做预训练

## Slide 8: 基于 PESQ 诱导强化学习的语音增强先验 SNR 估计
然后是正式的训练过程。首先将与训练得到的神经网络的参数作为Target DQN和Eval DQN的参数，然后进行训练，目标用Q（x，a）来确定（该函数和PESQ正相关），不过Eval DQN的训练操作有一个概率。然后分别计算得到降噪后的音频数据，并根据这两组音频数据的差值对这两个神经网络的参数进行调整，而且周期性的将Eval DQN的参数赋值给Target DQN。
最后的测试结果是DQN降噪后音频数据的STOI和PESQ分数是高于Xi-TCN的。
（7）
（7）

## Slide 9: 基于神经同态合成的语音增强
三，基于神经同态合成的语音增强
大多数基于深度学习的语音增强方法直接对时频表示或学习特征进行操作，而不使用语音生成模型。 这项工作提出了一种新的基于神经同态合成的语音增强方法。 语音信号首先通过复倒谱分析分解为激励和声道。 然后，应用两个复值神经网络来估计分解成分的目标复谱。 最后，从估计的激励和声道合成时域语音信号。 此外，我们研究了许多损失函数，发现 TTS 声码器中常用的多分辨率 STFT 损失有利于语音增强。 实验结果表明，所提出的方法在 PESQ 和 eSTOI 方面都优于现有的最先进的基于复值神经网络的方法
源滤波器模型广泛用于语音合成。 语音产生的源滤波器模型的简化版本如图所示。假设激励信号 e[n] 是由周期性脉冲 p[n] 和声门脉冲滤波器卷积生成的浊音 g[n]，和由随机噪声发生器 u[n] 生成的清音。 线性滤波器h[n]是语音产生中声道模型和辐射模型的结合，这里我们简称为声乐系统。 因此，离散时间语音信号是由激励信号 e[n] 和声音系统 h[n] 的卷积生成的。

## Slide 10: 基于神经同态合成的语音增强
首先，语音波形被分割成带有窗口的帧。 然后，应用复倒谱分析声道，包括傅里叶变换、复对数和傅里叶逆变换。 最后，使用升降器将激励和声道分开。
e(n)和v(n)分别对应声门和激励信号（excitation 和 vocal tract），特征信号D是将卷积信号转化为加性信号，这时候进行Z变换，将卷积信号转化为乘积信号，这时候得到的就是频谱,然后通过对数运算，变成加性信号，但是这个时候是对数频谱，使用不便。最后再变换回时域信号。
L（*）是在倒谱域对信号处理，常见处理方式是将语音声源信号与声道信号分离。 在倒谱域，总可以找到一个N，当n>N时，声道滤波器的倒谱为0；当n<N时，激励信号的倒谱为0。

## Slide 11: 基于神经同态合成的语音增强
图的右侧部分说明了神经同态合成的过程。 分解后的激励和声道倒谱分别通过复倒谱逆管道变换到时域。 第二部分包括傅里叶变换、复指数、神经网络前向传播和傅里叶逆变换。 语音信号是通过激励和声道的时域循环卷积得到的，然后进行后处理。
图中的大多数块都是不可训练的基于 DSP 的组件，只有神经网络包含可训练的参数。 给定噪声干净的训练集，噪声语音 x 和干净的目标语音 y。后面将介绍使用神经网络从嘈杂的语音中估计激励和声道的详细信息。

## Slide 12: 基于神经同态合成的语音增强
复数神经网络是实值神经网络的扩展，所有构建块（例如卷积、激活、归一化等）都扩展为对应的复值块。 这里我们以复卷积块为例，其他块类似。
一个复值 Conv2d 块由四个实值 Conv2d 乘法组成。 令 x = xr + jxi 为输入复向量，W=Wr+jWi 为复值 Conv2d 的权重矩阵，其中 Wr 和 Wi 分别是两个实值 Conv2d 的权重矩阵。 然后，复值卷积定义为
通过比较PESQ和eSTOI得分，基于神经同态合成的语音增强算法的效果优于其他算法

## Slide 13: 腾讯 Ethereal 音频实验室个性化语音增强系统
本文介绍了腾讯 Ethereal 音频实验室——西北工业大学个性化语音增强 (TEAPSE) 系统提交给 ICASSP 2022 深度噪声抑制 (DNS) 挑战赛。我们的系统专门将双阶段网络（一种卓越的实时语音增强框架）与 ECAPA-TDNN 说话人嵌入网络相结合，在说话人验证方面实现了最先进的性能。双阶段网络旨在将原始语音增强问题解构为多个更简单的子问题。具体来说，在阶段 1，仅估计目标语音的幅度，将其与噪声相位结合以获得粗略的复频谱估计。为了便于形式估计，在第 2 阶段，辅助网络作为后处理模块，进一步抑制残余噪声和干扰语音，并有效修改相位信息。我们的系统在挑战的盲测集上达到 3.97 的整体音频质量 (OVRL) MOS 和 0.69 的单词准确度 (WAcc)，比 DNS 基线高 0.57 OVRL，在第 2 轨中排名第一。
我们提出的 TEA-PSE 系统主要由两个模块组成：编码器和语音增强。具体来说，我们采用 ECAPA-TDNN 网络作为编码器，并研究了一种用于语音增强的双阶段网络。我们首先训练编码器。一旦训练完成，编码器部分将被冻结并用于提取语音特征，以便语音增强网络执行 PSE 任务。在 PSE 系统中，ECAPA-TDNN 被作为我们提出的 TEA-PSE 系统中的说话人编码器网络。

## Slide 14: 腾讯 Ethereal 音频实验室个性化语音增强系统
受多阶段在语音增强方面的成功启发，我们在时频域的 语音增强中采用了双阶段网络。在多阶段网络中，每个阶段只专注于单个任务，以降低学习复杂度并提高模型的收敛速度。此外，后一阶段的输入由前一阶段预先增强，有利于明确各阶段的学习目标。如图 (b) 所示，在第一阶段，我们使用带噪语音的幅度和编码器提取的语音特征作为输入，纯净语音的幅度作为训练目标。该阶段旨在粗略地抑制噪声和干扰语音。在从阶段 1 生成增强幅度后，我们将其与噪声相位耦合在一起，并将它们转换为实部和虚部频谱作为阶段 2 的输入。我们还采用带噪语音的复谱作为阶段 2 的输入来进一步去除剩余噪声和干扰语音，并修复目标语音的相位信息。在阶段 2 的输入和输出之间应用残差连接，以避免梯度消失。

## Slide 15: 腾讯 Ethereal 音频实验室个性化语音增强系统
第 1 阶段和第 2 阶段都采用与相似的网络结构，包括门控卷积编码器、解码器的时间卷积模块（称为 TCM）。特别是，第一阶段网络只有一个解码器来估计幅度，而第二阶段网络有两个解码器来分别估计实部和虚部。 关于语音特征嵌入到增强网络中的融合，我们仅在图 (a) 中的第一个 TCM 处沿通道轴连接音频信号和语音特征。 它可以高效、渐进地将两者。表格中的数据是采用 ITU-T P.835 框架的 MOS 和官方盲测集上的 WAcc 结果。