## Slide 1
深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
演讲人：蒋超

## Slide 2: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
深度噪声抑制（DNS）挑战赛旨在促进噪声抑制领域的创新，以实现卓越的感知语音质量。这是第四次DNS挑战赛，之前的版本分别在INTERSPEECH 2020、ICASSP 2021和Interspech 2021上举行。我们为研究人员开放源数据集和测试集，以训练他们的深度噪声抑制模型，以及基于ITU-T P.835的主观评估框架，以对挑战条目进行评级和排序。我们提供DNS-MOS P.835和单词准确性（WAcc）API的访问权限，以向参与者提出挑战，帮助他们改进迭代模型。在这个挑战中，我们引入了以下变化：（i）将移动设备场景包含在盲测试集中；（ii）包括带有基线的个性化噪声抑制轨道；（iii）增加WAcc作为客观指标；（iv）包括DNS-MOS P.835；（v） 制作了训练数据集和全频带测试集（48 kHz）。我们使用WAcc和主观分数P.835 SIG、BAK和OVRL的平均值来获得DNS模型排名的最终分数。我们相信，作为一个研究社区，在挑战嘈杂的现实世界场景中，要实现卓越的语音质量，我们还有很长的路要走。

## Slide 3: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
一 FB-MSTCN：一种基于多尺度时间卷积网络的全频带单通道语音增强方法（哈尔滨工业大学深圳校区）
近年来，基于深度学习的方法显著提高了单通道语音增强的性能。然而，由于训练数据和计算复杂度的限制，全频带（48 kHz）语音信号的实时增强仍然非常困难。由于高频部分的谱信息能量较低，因此使用神经网络直接建模和增强全频段谱非常困难。为了解决这一问题，本文提出了一种带提取插值机制的两阶段实时语音增强模型。通过提取，将48 kHz全频带时域信号分为三个子信道，并提出了“掩蔽+补偿”两阶段处理方案，以增强复域信号。经过两级增强后，通过区间插值恢复增强后的全频带语音信号。在主观听力和单词准确性测试中，我们提出的模型在非个性化语音去噪任务中取得了优异的性能，总体上优于基线模型0.59 MOS和4.0%Wacc
本文中，（Nr，Ni）和（Sr，Si）分别是噪声实虚（RI）谱和干净RI谱。所提出的FB-MSTCN的总体图如图所示。我们将单通道全频带信号分为三个子通道信号，其中j表示通道的索引。为了使模型具有更好的主观感受并使模型更容易收敛，我们采用复杂的压缩特征作为动态长期嵌入单元的输入，该单元写为（Ncr，Nci）。在第一阶段，我们使用固定长度的长期嵌入单元和动态长期嵌入单元捕获语音信号的时间相关性，然后使用多尺度时间卷积网络（MSTCN）对其进行多尺度特征分析。在MSTCN之后，通过六个一维卷积计算复比掩模（CRM）。在第二阶段，使用类似于动态长期嵌入单元的拓扑结构进一步抑制残余噪声并补偿一些低估的频谱细节。最后，对增强子信道信号进行时域插值，得到最终波形。

## Slide 4: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
在固定长度的长期嵌入单元中，门限时间卷积模块（GTCM）用于捕获幅度谱的时间相关性信息。如图所示，GTCM包含四个一维卷积，其中k、D、c分别表示核大小、膨胀率和输出通道。每组有六个GTCM，重复三次。在每组中，扩张率d分别等于1、2、4、8、16，这使得模型具有固定长度的感受野，以捕获幅度域中的长期嵌入特征。
受U2 Net的启发，本文提出了一种类似的拓扑结构，名为U2-LSTM，如图所示，以对压缩的复杂特征进行建模。在U2-Net的基础上，增加了四层LSTM来捕获动态的长期上下文信息。GConv2D、GDeConv2D和IN分别表示选通2D卷积、2D反卷积和归一化。GConv2D第一层和DeConv2D最后一层的卷积核大小分别为（2,5）和（2,3）。通道数为64，所有层的步幅为（1,2）。动态长期嵌入单元的输出通过一层2D卷积将通道数从64个更改为8个，作为MSTCN的输入。

## Slide 5: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
我们之前的研究[13]发现，增加特征的时频（T-F）分析粒度有助于提高语音去噪性能和模型的泛化能力。我们使用[13]中提出的MSTCN框架进行多尺度子带分析关于获得的两个长期嵌入特征，可以表示为：
其中，fmd,b和Fmd,b（t）分别是多尺度核和当前子带的输出。t、b、K和d分别表示帧索引、子带索引、核大小和膨胀因子。Yb代表每个频带的输入特征，Fmd,b−1是对应于子频带b的相邻频带的输出。
这里的MSTCN由三组多尺度TCN模块组成，每个模块由五个剩余块组成，核大小为3，膨胀率循环增量为1、3、5、7和11。此外，MSTCN的输入是从GTCM中提取的固定长度的长期嵌入特征，而U2-LSTM单元提取的动态长期嵌入特征通过一维卷积变换为三组256维前向叠加特征。

## Slide 6: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
为了测试算法是否可以实时运行，我们评估了FB-MSTCN模型的复杂性和延迟。在本研究中，提出的FB-MSTCN模型有29.9 M个参数，每秒需要12.5 G的乘法累加运算（MAC）。处理帧大小为20毫秒，帧之间重叠10毫秒。Intel i5-6400 CPU以基频（2.7 GHz）计时，每帧平均处理时间为4.52 ms。总算法延迟为30ms，完全满足DNS-4挑战实时处理的要求。 主客观测试结果如下：

## Slide 7: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
二 FRCRN：使用频域递归增强特征表示以增强单声道语音（南洋理工）
卷积递归网络（CRN）集成了卷积编解码器（CED）结构和递归结构，在单通道语音增强方面取得了良好的性能。然而，由于CED卷积中的感受野有限，跨频域的特征表示受到高度限制。本文提出了一种卷积递归编码器（CRED）结构，以提高沿频域方向的特征表示。CRED在每次卷积后沿频域轴在3D卷积特征图上应用频域递归，因此，它能够捕获长距离频域相关性并增强语音输入的特征表示。使用前馈顺序存储网络（FSMN）可以有效地实现频域递归。除了CRED，我们在编码器和解码器之间插入两个堆叠的FSMN层，以进一步模拟时间动态。我们将建议的框架命名为频域递归CRN（FRCRN）。我们设计了FRCRN来预测复值域中的复理想比率掩码（cIRM），并利用时域和频域损失优化FRCRN。我们提出的方法在宽带基准数据集上取得了最先进的性能，在ICASSP 2022深度噪声抑制（DNS）挑战中，在平均意见得分（MOS）和字准确度（WAcc）方面，在实时全频带跟踪中排名第二。

## Slide 8: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
提出的FRCRN模型的总体架构如图所示。我们的目的是从带噪的语音信号x = y ∗ h + z ∈ R估计干净的语音信号。噪声包括乘性噪声 h和加性噪声z。信号x用作输入，并通过应用短时傅里叶变换（STFT）首次转换为时频谱图。然后将其发送到FRCRN模型以预测cIRM目标。tanh激活函数用于将估计值限定为[−1, 1]. 增强谱图Yˆ是通过将cIRM估计值Mˆ]与噪声谱图X相乘得到的。时域估计值yˆ是通过在Yˆ上进行ISTFT得到的。我们的FRCRN模型主要由CRED和一个递归模块组成。CRED包括编码器模块和解码器模块。这两个模块都包含多个卷积递归（CR）块。为了确保输出与输入具有相同的形状，CRED架构是对称的。递归模块包括两个堆叠的复FSMN（CFSMN）层。在FRCRN中，编码器提取高级特征表示，解码器重建目标映射。递归模块对长期时间依赖性进行建模。跳连通过将编码器中的每个块连接到解码器中相应的块来促进优化。我们进一步在跳连上添加注意块CCBAM，以促进信息流动。

## Slide 9: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
CR块的详细结构如图2所示。每个CR块包括一个复2D卷积层（Conv2d）、一个复杂批次归一化（BN）、一种LeakyReLU激活函数和一个CFSMN层。复数Conv2d的运算如下所示。让复杂的3D输入特征矩阵为V=Vr+jVi ∈ C×T×F，其中Vr是实部，Vi是虚部。C、T、F分别表示通道、帧数和频域。设卷积核为W=Wr+jWi∈C′×T′×F′，其中C′表示卷积核数，T′×F′表示内核大小。复数Conv2d U=Ur+jUi的输出∈ C′×T×F′′可以表示为
复BN和LeakyReLU函数之后的Conv2d层输出被发送到CFSMN层。我们使用FSMN而不是LSTM的原因是，FSMN不仅与LSTM相比具有竞争力，而且只需要LSTM大约四分之一的参数。FRCRN中使用的CFSMN的操作描述如下。
这里，为了简化表达式，省略了fi=f1、f2、··、F′′和t。δ代表ReLU函数。NL和NR分别表示lth内存块的回溯和前瞻顺序。在我们的实验中，我们将NL=20和NR=0设置为仅向后查看所有序列的时间。因为我们在CR块中使用单个CFSMN层，所以l的值为1。s0,fi等于sfi，s1,fi是输出。对于虚部，我们应用CFSMN的虚单元，其操作与实单元相同。全频段FRCRN模型的总可训练参数为1027万，多累积运算（MACS）的次数为每秒12.30G次。

## Slide 10: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研

## Slide 11: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
多阶段、多损失函数训练，实现全频段非个性化和个性化语音增强（快手）
基于深度学习的宽带（16kHz）语音增强方法已经超越了传统方法。这项工作进一步扩展了现有的宽带系统，以实现全频带（48kHz）语音增强，同时确保自动语音识别兼容性和可选的个性化语音增强。如评估结果所示，这是通过采用一种多阶段、多损失函数的训练体系结构实现的，该体系结构包括最近提出的两步结构、后端ASR编码器产生的ASR损失以及说话人提取网络。
所提出的基于多阶段、多损失函数的全频带SE系统如图所示。通过STFT将输入噪声信号y转换为时域-频域表示，然后分为两部分，即Y16和Y16−48，分别表示8kHz以下和8kHz至24kHz之间的宽带和高频时频分量。然后将宽带信号Y16输入两个宽带SE系统以获得增强信号。提出了一种融合网络，用于融合两个独立SE系统的增强宽带信号。
对于非个性化SE，融合模块SˆNP16的输出选择为Sˆ16，并馈入高频段CRN模块，该模块估计高频段掩模M16−48基于噪声高频信号Y16−48和增强型宽带信号Sˆ16。增强型Sˆ16和Sˆ16−48被串联，并且使用后处理模块来进一步抑制残余噪声。对于个性化SE，融合模块的输出被送入目标说话人提取模块，该模块根据目标说话者的嵌入提取目标语音SˆP16。与非个性化全频段SE流水线一样，高频段和后处理模块用于生成目标说话人的最终全频段增强语音。参考干净语音分为S16和S16−48分别用于宽带和高频损耗计算。

## Slide 12: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
噪声宽带输入Y16、宽带增强输出SˆTCN16和SˆCRN16串联，形成融合网络的输入。融合网络有三个conv2D层、一个GRU层和一个具有softmax激活的Dense层。参数如表所示。两个SE系统的子带融合权重由融合网络估计。子频带的数量设置为16。为了避免两个系统之间快速切换带来的伪影，通过指数移动平均法沿时域进一步平滑权重，衰减设置为0.95。增强信号与相应的权重相乘，加权信号相加生成融合输出。

## Slide 13: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
正如我们在工作中提出的，估计的宽带语音信号Sˆ16输入到高频SE网络Y16−48.使用估计信号Sˆ16协助生成Sˆ16−48可以显著提高高频SE质量。在高频网络中，利用两个CNN分支分别从估计的宽带语音和噪声高频语音中提取宽带和高频特征。然后，将宽带和高频特征组合并输入递归层和前馈层，以估计高频掩蔽值M16−48。IAM-MALE损失函数被用作高频信号损失函数。
为了进一步提高主观质量，采用包络后滤波来细化宽带和高频SE模型估计的振幅掩蔽值。此外，为了进一步抑制高频残余噪声，我们采用了一种简单而有效的方法来降低高频振幅掩模M16−48适用于频率范围在4kHz和8kHz之间的平均振幅较小的帧。
要从多人场景和噪声的混合信号中提取目标人的声音，我们需要目标人的参考录音。在这项工作中，我们采用了一个说话人嵌入提取网络，将参考语音编码为描述目标说话人特征的向量。目标语音提取网络采用混合输入和编码的说话人嵌入向量。它模仿人类选择性的听觉注意，只通过目标说话人的声音。用于过滤混合输入，去除噪声和干扰语音。

## Slide 14: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
四 icassp2022 DNS挑战的谐波门控补偿网络PLUS（中国移动通信研究院）
语音的谐波结构可以抵抗噪声，但谐波仍可能被噪声部分掩盖。因此，我们之前提出了谐波门控补偿网络（HGCN），基于未屏蔽的谐波预测全谐波位置，并处理粗增强模块的结果以恢复屏蔽谐波。此外，利用听觉响度损失函数对网络进行训练。对于DNS挑战赛，我们从以下方面对HGCN进行了更新，最终形成了HGCN+。首先，采用一个高频模块来帮助模型处理全波段信号。其次，使用余弦来更准确地建模谐波结构。然后，介绍了双路径编码器和双路径rnn（DPRNN），以充分利用这些特性。最后，用选通剩余线性结构代替补偿模块中的选通卷积，以增加频率感受野。实验结果表明，每个更新的模块都能提高模型的性能。HGCN+在宽带和全频段测试集上也优于对比模型。

## Slide 15: 深度噪声抑制（DNS）挑战赛技术调研
HGCN+的总体示意图如图1所示，它由四部分组成，即高频模块（HBM）、粗增强模块（CEM）、谐波位置预测模块（HM）和门控谐波补偿模块（GHCM）。经过短时傅里叶变换（STFT），噪声信号被分解为WB和HB频段。HBM增强了HB频段。首先将WB频段传递给CEM，以获得粗略的结果。随后，HM根据粗糙结果预测谐波位置。然后，GHCM基于谐波定位门对粗结果进行补偿，以获得精确的WB结果。最后，将增强的WB和HB频段串联起来，并通过逆STFT（iSTFT）转换为波形。
整个模型的参数数量为5.29 M，测试结果统计如表中数据所示。