## Slide 1
上行降噪技术综述
演讲人：蒋超

## Slide 2: 上行降噪技术综述
1，XR领域
目前XR（VR/AR）设备越来越注重视听觉体验以及通话功能等，其中各种环境噪声无疑对设备的体验大打折扣，因此需要根据不同的噪声场景采用不同的策略来提升体验。降噪技术及虚拟设备主要强调使用者之间的交互，以及使用者与设备之间的交互，比如使用者之间的通话降噪、降噪后的唤醒识别等。目前市面上XR设备上的降噪功能绝大多数是依靠器件和算法，对不同场景下的带噪音频进行处理，减少噪声干扰，提高音频信号信噪比，从而提升唤醒识别的准确率、提升使用者之间沟通时的体验等。

## Slide 3: 上行降噪技术综述
2，技术热点
炬芯： ①用合成数据进行训练，通过神经网络模型实现带噪语音的降噪，计算带噪音频频域上的增益
②单麦降噪和DNN降噪串联处理数据
③双麦降噪和DNN降噪串联处理数据
快手：用合成数据进行训练，通过神经网络模型实现带噪语音的降噪，计算幅度和相位
腾讯：两阶段DNN降噪算法（先通过一组DNN模型预处理，再通过一个DNN模型进一步降噪）
声加科技：①双麦降噪和DNN降噪串联处理数据
②用骨传导降噪后的数据和原始数据一起输入DNN神经网络，计算降噪后的结果
大象声科：采用传统方式降噪和DNN降噪深度融合的方式，如用DNN估计噪声谱，再用传统方法降噪
上海交大X-LANCE实验室：采用语音合成技术+DNN降噪算法，根据声学原理，将带噪音频分解为激励信号和声道信号，并分别用DNN算法进行处理，得到的结果再通过语音合成技术合成语音，从而实现降噪（见ICASSP文章Speech Enhancement with Neural Homomorphic Synthesis）
除此之外，恒玄、洛达、瑞昱也使用了DNN降噪算法，具体实现方法不详

## Slide 4: 上行降噪技术综述
3，厂商
算法公司：大象声科、声加科技
芯片公司：恒玄、洛达、瑞昱、炬芯
互联网公司：快手、腾讯